全自动智能锁使用说明书

目录

一、概述

1.1 简介                                         1

1.2 技术参数                                     1

1.3 用户说明                                     2

二、安装简图与安装方法                           3

三、用户设置                                       7

3.1预备工作                                   7

3.2 进入菜单首次添加管理员                       7

3.3 增加管理员和添加普通用户                     8

3.4 删除管理员、普通用户及开锁模式设置           8

3.5 网络用户设置和系统用户查询                   9

3.6 系统设置                                     9

3.7 锁体设置                                     11

3.8 恢复出厂设置                                 11

四、微信小程序开锁                                12

五、猫眼操作说明                                  14

5.1 技术参数                                     14

5.2 猫眼联网方法一                               14

5.3 猫眼联网方法二                               17

六、3D人脸功能说明                               20

- 电池使用及注意事项                           20

1.2技术参数

| 开锁方式 | 刷脸/指纹/密码/卡/机械钥匙 |
| --- | --- |
| 指纹传感器 | 半导体 |
| 供电方式 | 7.4V锂电池 |
| 欠压提示 | 6.8V-7.2V |
| 应急电源 | 5V |
| 应急电源接口· | Type-C USB |
| 待机功耗 | 80uA |
| 动态功耗 | 小于2.5A |
| 显示 | OLED |
| 键盘背光 | 独立LED |
| 指纹容量 | 170 |
| 指纹识别速度 | 小于1S |
| 指纹拒真率 | 小于0.1% |
| 指纹认假率 | 0.001% |
| 密码输入 | 防窥视 |
| 密码长度 | 4位--10位 |
| 用户总量 | 300 |
| 卡类型 | Mifare 1 高频卡 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
| 工作湿度 | 45%~90%RH |
| 存储温度 | -20°C~70°C |
| 存储湿度 | 45%~90%RH |

用户构成

| 用户类型 | 数量 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| 管理用户 | 5 | 管理门锁、开锁 |
| 普通开锁用户 | 295 | 开锁 |

用户说明

用户总量为300个，对应300个用户编号。每一个用户编号只可以对应一个指纹、密码或卡。编号001~005为管理员用户，006--300为普通开锁用户。300个总用户量里不限：指纹、密码或卡。

注意：当内部电池耗尽无法开门时，可用 5V 的 USB 电源，外接备电端口，可应急开门，外接电源仅提供充电功能。

二、安装简图和安装方法

注：智能锁的安装具有一定的复杂性，请您务必仔细阅读

安装示意图

门厚与方钢尺寸参考

2.3 产品规格

三、用户设置

3.1 预备工作

智能门锁首次使用，请先将电池充满电，放入电池盒，盖回电池盖，智能锁进入待机状态。

按888再按“#”号确认键，进入调整门锁功能设置菜单，此功能需要在修改出厂密码前设置完成，设置的参数必须与锁体和门的结构相匹配，错误的设置门锁无法正常工作。

友情提示

力度设置即为电机转动力量的大小

用户可选择：低、中、高三种力度设置

3.2 进入菜单首次添加管理员

点亮键盘屏，按“*”再按“#”键，进入主菜单，用户可根据菜单号按相应的数字键选择操作；

管理员可以是指纹、IC卡或密码，管理员容量总共5个，密码长度4--10位，输入密码错误时可以按“*”删除上一位错误码，按一次删除一位，连按数次退出系统菜单，密码开锁带防偷窥功能，密码总共20位（含虚伪码）。

菜单设置

点亮数字键盘，按“*”再按“#”键，屏幕显示三个主功能菜单：

3.3 增加管理员和添加普通用户

点亮键盘屏，按“*”再按“#”键，进入主菜单，进入主菜单必须要输入管理员信息验证（指纹、卡片或密码），进入主菜单后，用户可根据菜单号按相应的数字键选择操作。(要添加普通用户必须先添加管理员）

添加指纹

听到语音提示“添加指纹请按1”，按“1”此时将手指按到指纹传感器上，连续按6次，每次按指纹不要完全重叠指纹位置，角度可以360度旋转

添加卡

听到语音提示“添加卡片请按2”，按“2”此时将IC卡片靠近卡片感应区（数字键盘中间位置），语音提示“添加成功”。

添加密码

听到语音提示“添加密码请按3”，按“3”此时在键盘上输入4--10位新密码，两次输入的密码完全相同才能录入成功。

添加人脸（选配功能）

听到语音提示“添加人脸请按4”，按“4”此时站在离门锁40CM至80CM位置正面对门锁，按提示语音操作，正面目视镜头录入、慢右转头、慢左转头、慢台头、慢低头五个照面录完成功；人脸不能用作管理员，只有录入指纹、卡片或密码管理员后才能在“普通用户设置”里找到人脸录入口。

3.4 删除管理员、普通用户及开锁模式设置

验证管理员进入主菜单，根据语音提示操作设备，正在操作设备的管理员不能删除，其余管理员和普通用户均可删除。

组合开锁：系统默认单一开锁，可设置为组合开锁，组合开锁模式最少要录入两个以上普通用户，没有两个以上普通用户不能设置为组合开锁，组合开锁每次需要验证两个普通用户才能开锁：（指纹、卡片、密码、人脸(选配功能）任意两个组合；管理员只需要验证一次即可开锁。

系统初始化后关闭组合开锁模式，恢复为默认单一开锁。

3.5网络用户设置和系统用户查询

网络功能为网络版（选配功能）

网络配置时间120秒内完成，如果120秒内没能匹配成功请重新配置，另在“4、猫眼联网”里详细说明

3.6 系统设置

1、通用设置

验证管理员进入主菜单，根据语音提示操作设备，按“2”进入系统设置，再按“1”进入通用设置：

时间设置：在通用设置里按1设置当前日期和时间，时间精确到秒，按“#”确认。

语言设置：在通用设置里按2，设置使用语言，按数字键选择需要语言

音量设置：在通用设置里按3，设置音量大小，按2增大，按8减小。

2、功能设置

验证管理员进入主菜单，根据语音提示操作设备，按“2”进入系统设置，再按“2”，进入功能设置进行：“防撬开关、人体检测开关、延迟上锁时间和斜舌停留时间”操作。

3、记录查询 验证管理员进入主菜单，根据语音提示操作设备，按“2”进入系统设置，再按“3”进行开锁记录查询。

4、恢复出厂设置

验证管理员进入主菜单，根据语音提示操作设备，按“2”进入系统设

置，再按“4”进行恢复出厂设置，按“*”退出设置，按“#”确认恢复出厂设置

（注意：恢复出厂设置后，所有内容全部清除，请谨慎操作）

3.7 锁体设置

验证管理员进入主菜单，根据语音提示操作设备，按“3”进入锁体设置，语音播报“请输入确认码”，输入“888”按“#”确认，此时可以调整门锁到适合的开门方向、电机扭力和斜舌回转时间（系统默认300ms)。

3.8恢复出厂设置

方法1：系统内操作恢复出厂设置，详情请参考3.6项“系统设置”第4点“恢复出厂设置”；

方法2：通过后锁“设置键”快速初始化，在门内后锁开关键中间小孔处用针规长按6S语音提示：确认请按“#”，取消请按* ；

方法3: 同时按住后锁开关两个按键6S语音提示：确认请按“#”，取消请按* ；

方法4：取下电池，触摸前锁数字键盘放电，按住后锁关锁键，装入电池，听到语音“系统初始化中，请稍候”此时放开关锁键，初始化完成后自动重启系统。

温馨提示：初始完成后，语音提示“初始化成功”，然后重启机器。初始化以后，所有内容全部清除，任意“指纹、卡片、密码为123456”均可开锁。管理锁要重新录入管理员和用户，联网产品需要重新连接网络

警报：

◆ 密码防试：连续输入错误密码超过5次，触发报警并且系统锁定，180秒后自动解除锁定。

◆ 指纹防试：连续输入错误指纹超过5次，触发报警并且系统锁定，180秒后自动解除锁定；

◆ 卡片防试：连续输入错误卡片超过5次，触发报警并且系统锁定，180秒后自动解除锁定；

◆ 密码防偷窥功能：输入”XXX 密码 XXX“，即可在密码前后增加一些无关码，最大为20位，然后按“#”键确认，密码必须包含在所输入的内容中,并且是连续的4--10位有效密码；

◆ 系统无操作超过 8 秒自动进入低功耗模式，电压低于 7.2V 以后，触摸唤醒系统会自动提示‘电量不足，请更换电池’，提示后可以开锁 50 次左右，务必在电池耗尽前更换电池，避免不必要的麻烦。

- 微信小程序开锁

4.1、进入微信，扫一扫下图1二维码，界面弹出下图2；输入管理员密码，点击“生成临时密码”生成临时密码，如下图3：此时可点击“发送给朋友”将临时密码分享给亲友，在锁上输入临时密码即可开锁；

4.2、在微信搜索“锁秘”，弹出右图4，点击“锁秘-小程序”，关注公众号或方便以后使用；

选择第一个“锁秘-小程序”进入小程序界面，如上图2；输入管理员密码，点击“生成临时密码”生成临时密码，如上图3：此时可点击“发送给朋友”将临时密码分享给亲友，在锁上输入临时密码即可开锁；

4.3、可以长按临时密码复制“临时密码”，用短信或各种社交APP发给亲友开锁。

注意：1、需在门锁预先设置管理员密码，用户密码没有微信开锁权限，只有一个编号最小的密码管理员可以使用微信小程序开锁权限，其它管理员不能使用微信小程序开锁（共5个管理员，编号最小的密码管理员，如编号1管理员为指纹，编号2为密码管理员，此时只有编号2的管理员能用微信小程序开锁）指纹管理员和卡片管理员不可使用微信小程序开锁；

2、请注意设置门锁时间，需要保持与手机网络时间一致（请精确到分钟相同）；若门锁时间与网络时间相差太大，将无法开启门锁。

微信小程序开锁可设置为：（在手机底部选择）单次临时密码、次数密码、限时密码和时段密码

单次临时密码：单次密码是指从生成此密码开始后10分钟内有效，并且只能开锁一次，10分钟过后或已经用过一次，此密码即失效；如上图3

次数密码：次数密码是指从生成此密码开始后2小时内可以使用此密码开锁次数，时限超时或使用次数已达上限，此密码即失效，密码设定最大次数31次；如下图5

限时密码：限时密码是指从此密码生成开始后127小时30分内有效，开锁次数不限，但是此密码生成后2小时内必须使用一次来激活此密码，如2小时内未激活使用，此密码即失效，如下图6

时段密码：时段密码是指从生成此密码后到指定的时间内可以无限次数使用，超过时限即失效，但是此密码生成后当天必须使用一次来激活此密码，当天未使用激活，此密码即失效，注意：此密码可以设定使用时间很长（可超过3周年)，请谨慎使用，如下图7

五、猫眼操作说明

注：只有带猫眼功能款适用

5.1、技术参数

| 储存 | 本地SD卡储存 |
| --- | --- |
| CPU | 32-bit |
| 工作电压 | 7.3V |
| 工作电流 | 100MA--150MA |
| 静态电流 | <25μA |
| 输出帧率 | 15帧--25帧 |
| 工作温度 | -10°C到70°C |
| 储存温度 | -20°C到85°C |
| 摄像头像素 | 100W |
| 画质 | 720P |
| 图像格式 | MJPG |
| LCD屏幕 | 3.5吋 |
| 分辨率 | 320X480 |

5.2、猫眼联网方法一

- 微信搜索“优智云家”，进入公众号并关注公众号，如下图1

- 进入公众号后，点击下方“微信控制”，进入注册界面进行注册并登录，注册时输入的密码可以作为开锁密码，如下图2

- 登录后点击左上角“菜单”，再点击“我的设置”，设置安全密码，安全密码用于远程开锁，如下图3，（慎记密码，手机开锁时使用）

- 然后返回公众号首页，点击菜单栏的“开通提醒”，以后门锁的开关信息都会通过微信提醒，如下图4

- 公众号首页点击“微信控制”再右上角点击“添加”，点击“添加WI-FI设备”，然后退回到后台，如下图5

- 在智能锁上操作，点亮智能锁前锁按*键再按#键，输入管理员密码，选择1进入“用户管理”，再选择3“网络用户设置”，再选择1“配置网络”，屏暮显示120秒倒计时，请在120内网络配置完成，如不能连接成功，可重新连接；

- 在手机设置菜单中，打开WI-FI，如WIFI正在使用中，点击关闭WIFI再点击开启WIFI，连接智能锁发出的WIFI,名称为：CLoudhome-XXX-16，选择连接，如下图6

（注意：如果手机提示该热点无法正常上网，也要点击：保持连接），然后退至后台；

- 返回到优智云家微信控制页面，页面自动弹出WIFI连接，此时选择自己家里的WIFI连接，连接WIFI需要输入WIFI密码，请记住密码再操作，连接成功后智能锁语音提醒“添加成功”，点击完成，如下图7

- 在智能锁上按门铃，门铃响起后一分钟内需要在手机端开锁，如超过一分钟手机端无操作开锁，则此次请求开锁失败，手机微信提示，如下图8 ，点击“查看详情”，门铃响起时智能锁抓拍一张门外情境照片上传到手机，点击“马上开锁”如下图9，输入安全密码即可开锁，也可“点击切换”使用登录密码开锁，如下图10

5.3、猫眼联网方法二

1、在智能锁上按门铃，门铃响起后一分钟内需要在手机端接通，如超过一分钟手机端无操作接通视频或开锁，则此次请求视频对讲或开锁失败，视频对讲时间限时一分钟，一分钟后自动关闭，手机微信提示有人请求开锁，如图1；点击屏幕中间三角形接通锁视频对讲，按一下下方中间话筒图标可以和锁端进行对讲，可以选择用男声或女声进行对讲，如图2，点击“马上开锁”，输入安全密码即可开锁，也可“点击切换”使用登录密码开锁，如图3

2、联网方法

1）方法一：按“5.4、猫眼联网”方法连接网络，苹果手机在应用市场搜索并下载“优智云家”；

2）方法二：使用猫眼镜头扫描手机二维码连接网络：

手机打开“位置信息”，登录“优智云家”，点击底部中间“微信控制”，再点击右上角“添加”按钮添加设备，页面跳转如下图1，此时点击“二维码配网”，页面跳转如下图2，此时在锁上操作找到“配置网络”，听到语音后在手机上“确认听到扫描二维码提示音”前方框点击打“(”如下图3，此时页面跳转至连接WIFI画面，如下图4，输入自家WIFI名称和密码，点击“下一步”，出现二维码，如下图5，拿二维码在猫眼镜头前扫描即可连接WIFI网络，连接成功，如下图6，点击“完成”。

注意：手机一定要打开位置，否则无法联网，手机二维码离镜头距离20CM——30CM进行扫描

- 智能锁连接网络成功后可以分享给家人，必须先微信关注“优智云家”并注册，才能接受家人的分享，详情请点击APP右下角“我的”，点击查看“视频教程”，下拉找到“怎么把添加的设备分享给别人？”点击查看视频。

- 如按门铃请求远程开锁，手机接收到信息，但没有信息提示，解决方法：在手机登录优智云家首页左下角点击“开通”，左下角跳出小框，如下图，点击“取消消息免打扰”，按里面教程一步步完成设置即可。

六、3D人脸功能说明

模组说明

双目3D人脸识别模组：

RGB: 彩色摄像头650nm

IR: 红外摄像头，光谱850nm

Flood：泛光红外补光灯，光谱850nm

本产品采用了先进的3D人脸识别技术，仿生识别，金融支付级人脸识别技术，强光、弱光、逆光均可快速识别人脸开锁，能够抵御视频、照片、仿真面具等攻击，识别率高、防伪性强、功耗低等特点，采用目前最先进的AI算法，具有自学习功能，越用越好用，超广角度，可识别1.2m~2.0m身高人群。

七、电池使用及注意事项

1. 电池的安装与使用：按电池盖中间往上推取下电池盖，在电池盒中装入本产品规格锂电池，盖上电池盖。

使用电池注意事项：

·请使用输出电压5V的充电器为锂电池充电；

·若锁长期不使用，请取出电池；

·请遵守当地环境保护法标准处理废旧电池；

·如果锂电池鼓涨请及时更换本厂标准新电池（型号：ZNS-09B1)，不可更换不符合型号的电池，切勿私自拆开锂电池。拆开锂电池有爆炸危险！

注意：电源对应急钥匙开门方式无影响。

# Text boxes

一、概述

1.1简介

- 感谢使用本公司生产智能锁系列产品。

本说明为用户尽快熟悉产品使用信息等内容。为了确保操作使用

顺利，在进行操作使用前请仔细阅读本说明。我们尽最大努力以保证本产品

说明的准确性。如有任何疑问可与我们公司相关人员联系，我们将十分感谢!

- 本产品适用于住宅、办公室、智能小区，采用了先进的3D人脸（选配）识

- 别技术，准确性高，识别快，具有猫眼（选配）摄录视频和照片抓拍功能。

先进的指纹技术、非接触式刷卡、防伪密码、微信小程序和机械钥匙作为

开锁方式，安装方便，并且具有多种开门模式选择，使用更灵活、更安全！

1

2

3

HX1

KX1-K

HX1-3D

4

2.2全自动智能锁功能操作图示

2.2 全自动智能锁功能操作图示

5

6

- 方向切换（左开门、右开门）

- 力度设置（中）

- 斜舌回转时间（300）ms

7

- 添加指纹

- 添加卡片

- 添加密码

- 用户管理

- 系统设置

- 锁体设置

输入管理员编号，按“#”

1.添加管理用户

1.管理用户设置

1.添加管理用户

2.删除普通用户

1、添加指纹

2、添加卡片

3、添加密码

- 管理用户设置

- 普通用户设置

- 网络用户设置

- 系统用户查询

- 用户管理

- 系统设置

- 锁体设置

1、添加指纹

2、添加卡片

3、添加密码

4、添加人脸

1.添加普通用户

2.删除普通用户

3.开锁模式设置

8

1、管理用户设置

2、普通用户设置

3、网络用户设置

4、系统用户查询

输入要删除的编号，按#

- 添加管理用户

- 删除管理用户

1、用户管理

2、系统设置

3、锁体设置

- 编号删除

- 分类删除

1、添加普通用户

2、删除普通用户

3、开锁模式设置

- 单一开锁

- 组合开锁

1、配置网络

2、删除网络

1、管理用户设置

2、普通用户设置

3、网络用户设置

4、系统用户查询

1、用户管理

2、系统设置

3、锁体设置

1、按2上翻查看

2、按8下翻查看

9

请输入当前时间

202_ /_ _ /_ _

_ _/_ _/_ _

- 简体中文

- 繁體中文

- English

1、用户管理

2、系统设置

3、锁体设置

1、通用设置

2、功能设置

3、记录查询

4、恢复出厂设置

- 时间设置

- 语言设置

- 音量设置

按2音量增大按8音量减小

1、防撬开关

2、人体检测开关

3、延迟上锁时间

4、斜舌停留时间

1、关闭防撬

2、打开防撬

1、感应距离（中）

2、感应语音（开）

1、通用设置

2、功能设置

3、记录查询

4、恢复出厂设置

1、用户管理

2、系统设置

3、锁体设置

按2增加上锁时间按8减小上锁时间

确认按#

取消按*

1、按2上翻查看

2、按8下翻查看

按2增加停留时间按8减小停留时间

10

10

1、用户管理

2、系统设置

3、锁体设置

- 方向切换（左开门、右开门）

- 力度设置（中）

- 斜舌回转时间（300）

请输入确认码

“888”

11

图3

图2

图1

12

图4

13

图5

图6

图7

9

图2

14

15

图1

图4

图2

图3

图5

图6

图7

16

图9

图8

图10

17

图3

图2

图1

图3

图2

图1

18

图4

图5

图6

19

20